## Slide 1: Introdução ao Assembly
Professor Felippe Fernandes da Silva
ffsilva2@uem.br
UEM
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

## Slide 2: Introdução
O Assembly é uma linguagem de baixo nível
  Ela é chamada frequentemente de “linguagem de montagem”
É considerada muito difícil
  O programador precisa conhecer a estrutura da máquina para usá-la

## Slide 3: Introdução
É atrelada à arquitetura de uma certa CPU
  Dentro dela, cada família de processador tem seu próprio Assembly
  Exemplo:
    X86, ARM, SPARC, MIPS.
Não é uma linguagem portável
  Ao contrário da maioria das linguagens de alto nível (Ex: JAVA)

## Slide 4: Histórico
As primeiras linguagens Assembly surgiram na década de 50
  Segunda geração das linguagens de programação
A segunda geração visou libertar os programadores de dificuldades, como:
  Lembrar códigos numéricos; e
  Calcular endereços

## Slide 5: Histórico
Assembly foi muito usada para várias aplicações até os anos 80
  Foi substituída pelas linguagens de alto nível
  Necessidade de aumento da produtividade de software
Mas então... Ela não é mais utilizada?

## Slide 6: Histórico
Ela é sim!
  Atualmente, é utilizada em sistemas que necessitem de uma performance crítica
  Como por exemplo sistemas de tempo real
  Device drivers; e
  Sistemas embarcados de baixo nível

## Slide 7: Assembler
Apesar de Assembly ser de baixo nível
  Deve ser transformado em algo que a máquina entenda
Quem faz isso? O Assembler!
  O Assembler é um utilitário que traduz o código Assembly para a máquina

## Slide 8: Fundamentos
O processador trabalha com tamanhos de dados “adequados” para executar as instruções
Byte, Word e Dword são blocos de dados básicos
  Byte possui 8 bits
  Word possui 16 bits
  Dword possui 32 bits

## Slide 9: Fundamentos
Em Assembly é comum representar os números na forma hexadecimal
  A representação hexadecimal facilita o tratamento de números muito grandes
  Um algarismo hexadecimal pode ser representado por quatro algarismos binários

## Slide 10: Registradores
São áreas especiais dentro do processador que podem armazenar dados para a realização de operações
  Seu acesso pelo processador é praticamente instantâneo
Nos processadores da Intel existem 8 registradores de uso geral:
  EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, ESP e EBP
  Os registradores ESP e EBP devem ser usados preferencialmente para quem trabalha com pilha

## Slide 11: Registradores
Nos registradores de uso geral (exceto ESI e EDI) é permitido usar três modos de acesso diferentes

## Slide 12: Registradores
EAX: “Acumulador”
  Operações aritméticas e para guardar resultados
EBX: “Base”
  Armazenar dados em geral
ECX: “Contador”
  Usado como contador principal em loops
EDX: “Dados”
  Guardar o endereço de uma variável que está na memória

## Slide 13: Registradores
ESI e EDI: “Source Index” e “Destination Index”
  Chamados também de registradores de deslocamento
  Usados para movimentação de dados em “massa” pela memória
Exemplo:
  ESI guarda o endereço fonte do início de um vetor
  EDI guardando o endereço destino do início
  ECX guarda o tamanho do vetor
Não podem ser acessadas em nível de byte

## Slide 14: Registradores
ESP e EBP: “Stack Pointer” e “Base Pointer”
  Só devem ser usados para manipulação da pilha
  ESP guarda a referência para o topo da pilha
  EBP é usado para “andar” pela pilha

## Slide 15: Registradores de Flags
Através do registrador de flags podemos saber:
  Se dois valores são iguais;
  Se um valor é maior que outro;
  Se um valor é negativo;
  Se a operação anterior realizou um “vai um”;
  Se a operação anterior causou um overflow...

## Slide 16: Registradores de Flags
Exemplo

## Slide 17: Instruções Assembly
Algumas instruções em Assembly:

## Slide 18: Instruções Assembly
Algumas instruções em Assembly:

## Slide 19: Instruções Assembly
Algumas instruções em Assembly:

## Slide 20: Instruções Assembly
Algumas instruções em Assembly:

## Slide 21: Instruções Assembly
Algumas instruções em Assembly:

## Slide 22: Instruções Assembly
Algumas instruções em Assembly:

## Slide 23: Instruções Assembly
Algumas instruções em Assembly:

## Slide 24: Instruções Assembly
Algumas instruções em Assembly:

## Slide 25: A Pilha
Todos os programas fazem uso da pilha em tempo de execução
  Nas linguagens de alto nível, não é preciso se preocupar com os funcionamentos da pilha
Em Assembly o programador precisa saber trabalhar com a pilha, pois ela é uma ferramenta importante
  A pilha é uma área de dados existentes na memória na qual seu programa pode armazenar dados temporariamente

## Slide 26: A Pilha
Principais funcionalidades:
  Preservar valores de registradores para execução de funções
  Preservar dados da memória
  Transferir dados sem usar registradores
  Manter o histórico das chamadas de funções para retornar
  Passar parâmetros para funções

## Slide 27: A Pilha
Empilhar um inteiro significa subtrair 4 bytes de ESP e depois mover o número para a posição de memória que ESP aponta
PUSH %eax
PUSH %ebx
PUSHA
POP %eax
POPA

## Slide 28: Assembly - Procedimentos
A estrutura:

## Slide 29: Assembly - Procedimentos
A estrutura:

## Slide 30: Exemplo
Um somatório em Linguagem C

## Slide 31: Exemplo
Um somatório em Linguagem Assembly

## Slide 32: Exemplo
Comportamento da pilha:
Memória | Informação
EBP+8 | Parâmetro n
EBP+4 | Endereço de retorno
EBP | Endereço da base anterior
EBP-4 | Variável soma
EBP-8 | Variável i
EBP-12 (=ESP) | Topo

## Slide 33: Assembly - Seções
O código Assembly é dividido em seções
section .data
  É usada para declarar “variáveis” inicializadas
  Essas “variáveis” não mudam no decorrer do programa
  Essa seção é usada geralmente para definir nomes de arquivos e constantes

## Slide 34: Assembly - Seções
Um exemplo:
section .data
mensagem: db 'Hello world!'
msglength: equ 12

## Slide 35: Assembly - Seções
section .text
  Essa é a seção onde o código do programa é escrito
section .text
global _start
_start:

## Slide 36: Assembly -Interrupções
Interrupções são chamadas ao Sistema Operacional requisitando um serviço de “baixo nível”
  O nome “interrupção” é utilizado porque de fato o processador tem sua atividade atual interrompida quando recebe este tipo de sinal
  Quando acontece, o processador salva o contexto do programa atual e executa o código relativo àquela interrupção
  Após a execução do código, o processador retorna ao programa que estava anteriormente

## Slide 37: Assembly -Interrupções
Em nível de código Assembly, devemos chamar interrupções para a realização de algumas operações, como impressão de informações
Para chamar uma interrupção é feito o seguinte processo:
  Coloca-se o número da interrupção no registrador EAX;
  Coloca-se os argumentos requeridos pela interrupção nos devidos registradores;
  Chama-se a instrução de interrupção (INT)
Caso tenha resultado, geralmente será retornado em EAX

## Slide 38: Assembly -Interrupções
Exemplo:
  Instruções para encerrar um programa

## Slide 39: Assembly -Interrupções
Exemplo:
  Hello World

## Slide 40: Dúvidas?