## Slide 1: Introdução à Arquitetura e Organização de Computadores
Professor Felippe Fernandes da Silva
ffsilva2@uem.br
UEM
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

## Slide 2: Introdução
Arquitetura
  São os atributos visíveis ao programador
    Conjunto de instruções, número de bits usados para a representação de dados, mecanismos para realizada de E/S, técnicas de endereçamento
  Exemplo: Existe uma instrução de multiplicação?
Organização
  É como os recursos são implementados
    Sinais de controle internos, tecnologia usada na memória

## Slide 3: Introdução
Decisão de Projeto
  Decisões tomadas pelos projetistas em relação a arquitetura e organização do computador que podem influenciar o programador
Exemplo de questão
  Ter ou não ter uma instrução de multiplicação?
  Essa decisão deve ser tomada de acordo com:
    A frequência do uso da instrução
    Velocidade relativa das duas técnicas
    Custo e tamanho de uma unidade de multiplicação especial

## Slide 4: Níveis de um Computador
Existem muitos níveis nos quais um computador pode ser analisado
  Nível mais alto
    O usuário Executa programas
  Nível mais baixo
    Consiste de transistores e fio
O número exato de níveis é discutível
Descendo a partir do nível mais alto, os níveis se tornam menos abstratos e mais da estrutura interna do computador se torna visível

## Slide 5: Níveis de um Computador
Exemplo

## Slide 6: Função x Estrutura
Função é a operação individual de cada componente como parte da estrutura. De modo geral, as funções de um computador são:
  Processamento de dados
  Armazenamento de dados
  Movimentação de dados
  Controle
Estrutura é o modo como os componentes são inter-relacionados

## Slide 7: Função Básica do Computador
Exemplo

## Slide 8: Estrutura – Alto Nível
Exemplo

## Slide 9: Estrutura – CPU
Exemplo

## Slide 10: Estrutura – Unidade de Controle
Exemplo

## Slide 11: A Lei de Moore
É uma lei que proporciona uma base aos projetistas de arquiteturas de computadores
A lei:
  1ª Forma de Compreensão
    O poder computacional que se compra pelo mesmo preço dobra a cada 18 meses
  2ª Forma de Compreensão
    O número de transistores em um chip dobrará a cada 18 meses

## Slide 12: A Lei de Moore
Curiosidade

## Slide 13: A Lei de Moore - Exemplo
Planeja-se desenvolver uma inovação arquitetural
  O benefício esperado é “quadruplicar o desempenho”
Porém, esse projeto pode levar até três anos para terminar
  As arquiteturas existentes três anos depois podem de qualquer forma oferecer o quádruplo do desempenho
  As arquiteturas existentes podem ser completamente diferentes do que a inovação necessita para funcionar

## Slide 14: Balanço no Desempenho
Existe um aumento na velocidade do processador
Existe um aumento na capacidade de memória
  Porém, a velocidade da memória fica para trás da velocidade do processador
Necessidade de procurar um equilíbrio no desempenho dos componentes
  Ajustes na arquitetura e organização para compensar as diferenças

## Slide 15: Diferença de Desempenho entre Lógica e Memória
Maior diferença
  Processador x Memória Principal
A interface entre os dois componentes é muito crítica
  Necessidade constante de comunicação para o transporte de dados e instruções
Uma das soluções
  Memória Cache!
  Mas deixaremos isso para outra aula

## Slide 16: A Grande Questão de Projeto
A taxa em que o desempenho dos componentes do computador está mudando (processador, barramentos, memória, periféricos) difere muito de um para outro
  Cada um precisa ser fabricado com uma tecnologia
  Possuem uma frequência limitada por esta tecnologia

## Slide 17: Histórico da Computação - ENIAC
Electronic Numerical Integrator And Computer
  Desenvolvido por John Eckert e John Mauchly da Universidade da Pensilvânia
Surgimento na Segunda Guerra
  Computar trajetórias táticas que exigissem conhecimento substancial em matemática
Iniciou em 1943, porém só terminou em 1946
  Muito tarde para ser utilizado na guerra
  Foi usado até 1955

## Slide 18: Histórico da Computação – ENIAC (Dados Técnicos)
Era composto por 70000 resistores e quase 18000 válvulas
Pesava 30 toneladas
Ocupava uma área de 180 m²
Possuía 140kW de consumo de potência
Realizava 5000 operações por segundo
A escolha das operações era feita manualmente por chaves

## Slide 19: Histórico da Computação – ENIAC
Como era o ENIAC

## Slide 20: Os Transistores
Substituíram as válvulas e foram inventados em 1947 na Bell Labs por William Shockley e outros.
Eles são:
  Menores
  Mais baratos
  Dissipam menos calor
  Feitos de silício (segundo elemento mais abundante na Terra)
  Mudou a história da computação

## Slide 21: Von Neumann e Alan Turing
Criaram o conceito de programa armazenado
  Antes os programas e os dados de entrada eram colocados em cartões perfurados
  As saídas eram escritas em fitas e precisavam ser interpretadas
Ideias
  Um tipo de memória armazenando programas e dados; e
  Um mecanismos interpretando e executando as instruções da memória
Surgimento do Modelo de Von Neumann!

## Slide 22: O Modelo de Von Neumann
O modelo de Von Neumann possui três componentes principais
  1) Unidade de Entrada e Saída
  2) Unidade Central de Processamento (CPU)
    Unidade de Controle (UC) + Unidade Lógica e Aritmética (ULA)
  3) Unidade de Memória Principal

## Slide 23: O Modelo de Barramento
Refinamento do Modelo de Von Neumann
Mostra a comunicação entre os componentes
  Realizada através de um caminho compartilhado chamado barramento de sistema

## Slide 24: Computador e o Modelo de Von Neumann
Como é?

## Slide 25: O Processador
É o conjunto da:
  Unidade Lógica Aritmética (ULA);
  Registradores; e da
  Unidade de Controle (UC)
Sua função é executar os programas armazenados na memória principal, buscando instruções, examinando-as e então executando uma após a outra.

## Slide 26: O Processador
O Processador é responsável por:
  Buscar instruções e dados na memória
  Decodificar as instruções
  Realizar as operações lógicas e aritméticas
  Programar a transferência de dados entre a memória e os dispositivos de entrada/saída
  Responder a sinais enviados por dispositivos de entrada/saída como interrupções

## Slide 27: O Processador
Core-i7-4960X versus AMD FX-9590

## Slide 28: Registradores
O processador contém elementos de memória, de pequena capacidade mas de alta velocidade, usados para armazenar resultados temporários, chamados registradores
  O conjunto desses registradores é denominado banco de registradores
Os registradores são referenciados explicitamente pelas instruções lógicas, aritméticas e de transferência de dados

## Slide 29: Registradores
Existe um registrador especial denominado Contador de Programa (PC), que contém o endereço da próxima instrução a ser executada
Existe um registrador invisível ao programador, chamado Registrador de Instrução (IR), que contém a instrução que está sendo executada

## Slide 30: Memória Principal
Função:
  Armazenar informações que serão manipuladas por um sistema de computação para que possam ser recuperadas prontamente quando necessárias
A unidade de memória é formada pela:
  Memória Volátil (RAM – Random Access Memory)
  Memória Não Volátil (ROM – Read Only Memory)

## Slide 31: Memória Principal
Memória Volátil
  As informações armazenadas podem ser alteradas durante a execução de um programa
  Usadas para armazenar os resultados intermediários e finais das operações realizadas pelo processador
Memória Não Volátil
  Armazenar informações que não necessitam ser alteradas no decorrer do processamento
  Utilizada para iniciar o funcionamento do computador, realizando os testes iniciais e cópia do sistema operacional para a memória

## Slide 32: Memória Principal
Exemplos:

## Slide 33: Memória Principal - Estrutura
A memória contém palavras de N bits cada
  A palavra é a unidade básica de transferência entre a CPU e a memória
Uma memória com 2m palavras necessita de M bit de endereço

## Slide 34: Hierarquia de Memórias
Como fica?

## Slide 35: Entrada/Saída
Contém os circuitos de interface necessários para prover a comunicação entre os dispositivos de ENTRADA e SAÍDA e as demais partes do computador
  Toda informação é convertida de/para o formato binário pela unidade de entrada/saída
Exemplos de dispositivos de entrada/saída são:
  Disco Rígido (HD)
  Teclado e Mouse
  Monitor

## Slide 36: Entrada/Saída
Taxa de dados por periférico

## Slide 37: Dúvidas?