## Slide 1: Estruturas de Interconexão do Computador
Professor Felippe Fernandes da Silva
ffsilva2@uem.br
UEM
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

## Slide 2: Introdução
Os componentes principais de um computador (processador, memória principal e módulos de E/S) precisam ser conectados entre si
  Representa o Modelo de Von Neumann!
O que faz a conexão com os componentes é o barramento
  Veremos um exemplo a seguir

## Slide 3: Componentes Básicos do Computador
Exemplo

## Slide 4: Componentes Básicos do Computador
A CPU troca dados com a memória usando os registradores MAR e o MBR
  MAR especifica o endereço da memória a ser usado pela próxima instrução de leitura ou escrita
  MBR contém um valor a ser gravado na memória ou recebe um valor lido da memória
O registrador I/O AR especifica um determinado dispositivo de E/S
O registrador I/O BR é usado para a troca de dados entre módulo de E/S e a CPU

## Slide 5: Tipos de Transferência
Memória para o Processador

## Slide 6: Tipos de Transferência
Processador para a Memória

## Slide 7: Tipos de Transferência
Módulo E/S para o Processador

## Slide 8: Tipos de Transferência
Processador para o Módulo E/S

## Slide 9: Tipos de Transferência
Módulo E/S para a Memória (DMA)

## Slide 10: Tipos de Conexões
Todas as unidades de um sistema computacional precisam estar conectadas
Porém, existem tipos diferentes de conexões para os diferentes módulos
  Memória
  Módulo de Entrada/Saída
  CPU

## Slide 11: Módulos de um Computador e suas Conexões
Exemplo:

## Slide 12: Conexão da Memória Principal
A memória principal é composta por N palavras de mesmo tamanho
Ela recebe e envia palavras
  Endereços (de posições)
  Dados
Recebe sinais de controle
  Leitura
  Escrita

## Slide 13: Conexão de Entrada/Saída
Recebe sinais de controle do computador
Envia sinais de controle para os dispositivos externos (periféricos)
  Como ligar o motor do HD
Recebe endereços do computador
  Número da porta para identificar periférico
Envia sinais de interrupção (controle)

## Slide 14: Conexão de Entrada/Saída
Operação de Saída
  Recebe dados do computador
  Envia dados para a interface de um dispositivo externo

## Slide 15: Conexão de Entrada/Saída
Operação de Entrada
  Recebe dados da interface de um dispositivo externo
  Envia dados para o computador

## Slide 16: Conexão de Entrada/Saída
Funciona similarmente à memória, do ponto de vista da CPU
Cada interface (porta) é identificada por um endereço

## Slide 17: Conexão da CPU
O que essa conexão faz?
  Lê instruções e dados
  Escreve dados (após processamento)
  Envia sinais de endereçamento para outras unidades
  Envia sinais de controle para outras unidades
    Memória e Módulo de E/S
  Recebe (e processa) as interrupções

## Slide 18: Barramento (Bus)
Meio de comunicação entre dois ou mais dispositivos
Sinais colocados em um barramento são recebidos por todos os dispositivos (broadcast)
Apenas um módulo pode escrever em um barramento em um dado instante!
Geralmente é agrupado (vários canais em um só barramento)
  Barramento de 32 bits é um conjunto de 32 canais de 1 bit

## Slide 19: Diagrama de Interconexão
No diagrama acima o barramento está dividido em:
  Barramento de Dados
  Barramento de Endereço
  Barramento de Controle

## Slide 20: Barramento de Dados
Transmite dados (obviamente!)
  Observe que não há distinção entre “dado” e “instrução” neste nível (estamos fora da CPU).
Largura do barramento é um fator determinante no desempenho
Larguras de barramento de dados comuns
  16 bits (Intel 8086)
  32 bits (Intel Pentium)
  64 bits (Intel Xeon – Core2Duo/Quad – corei3/5/7)

## Slide 21: Barramento de Endereço
Usado para identificar a fonte e o destino dos dados que trafegam no barramento de dados
  Ex: CPU precisa ler uma instrução de uma determinada posição da memória
Largura do barramento de endereço determina a capacidade de memória máxima no sistema
  Intel 8086 tem um barramento de endereço de 16 bits
  Memória máxima disponível: 216 = 65536

## Slide 22: Barramento de Controle
Controle e temporização da informação
  Sinais de leitura e escrita para a memória principal ou para dispositivos de E/S
  Requisitos de interrupção
  Sinais de controle gerais, tais como:
    Requisição de uso do barramento por um módulo
    Sinal de término de uso do barramento
    Inicialização (reset) de dispositivos, etc.

## Slide 23: Aspectos Físicos dos Barramentos
Conectores de borda de placa de expansão
Cabos paralelos
Linhas paralelas em placas de circuito impresso

## Slide 24: Implementações de Barramentos
Quanto ao número de barramentos no sistema
  Barramento Único
    O sistema todo interconectado pelo mesmo barramento
  Múltiplos Barramentos
    Mais de um barramento no sistema
    Utilizado atualmente

## Slide 25: Barramento Único
Vantagem
  Mais simples de implementar
Desvantagens
  Condutores longos
    Tempo maior de propagação
  Muitos dispositivos ligados no mesmo meio de transmissão
    Significa que a coordenação do uso do barramento pode afetar o desempenho geral do sistema
  Dispositivos com diferentes velocidades de transmissão limitam a taxa de transferência total no barramento

## Slide 26: Classificação de Barramentos
Dedicado
  Linhas separadas para dados e endereços
  Mais utilizado atualmente
Multiplexado
  Possui linhas compartilhadas entre dados e endereços
  Necessita de uma linha de controle a mais
    Indica se há dados ou endereços trafegando no barramento naquele instante

## Slide 27: Classificação de Barramentos
Multiplexado
  Vantagem
    Necessita de menos condutores
  Desvantagens
    Controle mais complexo
    Pode diminuir o desempenho pois compartilha um só canal para endereços e dados

## Slide 28: Arbitragem do Barramento
Apenas um módulo pode controlar o barramento por vez
  Apesar de mais de um módulo poder ler ao mesmo tempo
O que acontece se mais de um módulo solicitar o controle do barramento?
  Precisamos estabelecer regras para ceder o controle do barramento: Arbitragem do Barramento
  As regras definem mestre (que controla) e escravos (que são controlados)
  A arbitragem pode ser centralizada ou distribuída

## Slide 29: Tipos de Arbitragem
Centralizada
  Somente um “dispositivo” controla o acesso ao barramento
    Árbitro decide quem poderá controlar o barramento
  Pode ser parte da CPU ou um dispositivo dedicado
Distribuída
  Cada módulo pode decidir controlar o barramento
  Necessária de uma lógica de controle em todos os módulos

## Slide 30: Gargalo de Von Neumann
Refere-se ao congestionamento no tráfego nos barramentos
  Vai endereço da instrução, volta instrução
  Vão endereços dos operandos
  Vão e voltam operandos
Para eliminar o gargalo é preciso diminuir tráfego de informações
  Manter informações na CPU
    Inclusão de mais registradores
    Memória Cache
  Compactar informações transferidas

## Slide 31: Dúvidas?