## Slide 1: Aritmética Computacional de Inteiros
Professor Felippe Fernandes da Silva
ffsilva2@uem.br
UEM
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

## Slide 2: Unidade Lógica e Aritmética
Vem do inglês ALU (Arithmetic Logic Unit)
  É a parte do computador que de fato executa as operações sobre os dados
Todos os outros elementos do computador são usados para:
  Trazer os dados a serem processados pela ULA; e
  Receber os resultados das operações efetuadas
Constitui o núcleo ou a essência do computador

## Slide 3: Unidade Lógica e Aritmética
É baseada em dispositivos lógicos capazes de efetuar operações de lógica booleana
Os dados são fornecidos à ULA em registradores e os resultados de uma operação são armazenados também em registradores
  A ULA também pode ativar bits especiais (como registradores de flags) para indicar o resultado de uma operação

## Slide 4: Unidade Lógica e Aritmética
Exemplo

## Slide 5: Unidade Lógica e Aritmética
A aritmética computacional opera com dois tipos de números muito diferentes (em termos computacionais):
  Números inteiros; e
  Números de ponto flutuante
Em ambos os casos, a escolha da representação é uma questão crucial de projeto

## Slide 6: Representação de Números no Computador
No sistema de numeração binária também é possível representar números usando virgulas e sinais
  -1101,1012 = -13,510
Mas aqui temos um problema!
  Para armazenar números no computador, não é possível usar os sinais de menos e vírgula.
  Apenas os dígitos binários (0 e 1) podem ser usados

## Slide 7: Representação de Números Inteiros
Representação sinal-magnitude
  Utiliza o bit mais significativo da palavra como um bit de sinal
    Se o bit mais significativo for 0, o número será positivo
    Se for 1, o número será negativo
É a forma mais simples de representação

## Slide 8: Representação de Números Inteiros
Algumas desvantagens dessa forma de representação:
  Em operação de adição ou subtração é preciso considerar:
    A magnitude do número; e
    O sinal dos dois operandos
Em duas representações de 0:

## Slide 9: Representação de Números Inteiros
Representação em complemento de dois
  Também usa o bit mais significativo como bit de sinal
Os números são escritos da seguinte forma:
  Positivos: Sua magnitude é representada na sua forma binária direta, e um bit de sinal 0 é colocado em sua frente
    (bit 0) + o número em binário

## Slide 10: Representação de Números Inteiros
Os números são escritos da seguinte forma:
  Negativos: Sua magnitude é representada na forma de complemento a 2 (um bit de sinal acaba ficando em sua frente)
  1) “invertemos” os bits do número em binário
  2) Somamos um ao valor invertido

## Slide 11: Representação de Números Inteiros
O zero é tratado como um número positivo
Só existe uma representação de zero
  Realizando o complemento de 2 de zero
É possível representar 2n-1 -1 números positivos
É possível representar 2n-1 números negativos

## Slide 12: Representação de Números Inteiros
A representação em complemento de dois parece “pouco natural”
Porém, ela torna mais simples a implementação das operações aritméticas mais importantes (adição e subtração)

## Slide 13: Representação de Números Inteiros - Exercício
Escrever os números abaixo na forma binária utilizando o método de complemento de dois

## Slide 14: Representação de Números Inteiros - Exercício
Escrever os números abaixo na forma binária utilizando o método de complemento de dois

## Slide 15: Representação de Números Inteiros
Conversão entre representações com números de bits diferentes
  Algumas vezes é desejável converter a representação de um número inteiro com n bits para sua representação com m bits, onde m > n
  Na representação sinal-magnitude é bem simples

## Slide 16: Representação de Números Inteiros
Conversão entre representações com números de bits diferentes
  Na representação complemento de dois, é necessário repetir o primeiro bit preenchendo as casas à esquerda necessárias

## Slide 17: Negação de um Número
Na representação sinal-magnitude, basta inverter o valor do bit de sinal
  10001100 = Negação: 00001100
Na representação em complemento de dois teríamos que fazer o processo inverso da complementação, porém, temos um “macete”

## Slide 18: Adição
A adição é feita efetuando a soma direta dos dois números
Perceba que não precisamos nos preocupar com sinal

## Slide 19: Adição
Overflow
  Essa situação é determinada quando dois números com o mesmo sinal forem somados e o seu resultado:
    Tiver sinal oposto.
    Tiver maior quantidade de bits.

## Slide 20: Subtração (com complemento de dois)
Para subtrair um número M de outro S, basta somar o M com a negação de S

## Slide 21: Soma/Subtração com Complemento de Dois
Exemplo

## Slide 22: Aritmética de Inteiros - Exercícios
Faça as operações aritméticas abaixo utilizando números binários de 8 bits e complemento de dois

## Slide 23: Aritmética de Inteiros – Multiplicação
É uma operação complexa, seja implementada em hardware ou seja em software
Pode ser dividida em multiplicação de:
  Números inteiros sem sinal
  Números em representação de complemento de dois
Existe uma grande variedade de algoritmos de multiplicação
  Cada projeto aplica o algoritmo mais conveniente
  Veremos os mais utilizados

## Slide 24: Multiplicação de Números Inteiros sem Sinal
Forma mais simples de multiplicar
Envolve a geração de produtos parciais, que são facilmente determinados
  É a forma natural que fazer multiplicação
O produto total é obtido através da soma dos produtos parciais
  OBS: A multiplicação de dois binários de n bits pode gerar um binário de até 2n+1 bits

## Slide 25: Multiplicação de Números Inteiros sem Sinal
Como realizaríamos a multiplicação de dois binários usualmente

## Slide 26: Multiplicação de Números Inteiros sem Sinal
Exemplo:

## Slide 27: Multiplicação de Números Inteiros sem Sinal
Exemplo:

## Slide 28: Aritmética de Inteiros - Exercício
Faça as operações aritméticas abaixo utilizando multiplicação de números binários sem sinal

## Slide 29: Multiplicação com Complemento de Dois
O algoritmo visto anteriormente não se aplica para números em complemento de 2

## Slide 30: Aritmética de Inteiros - Exercícios
Faça as operações aritméticas abaixo utilizando multiplicação de números binários com complemento de dois

## Slide 31: Aritmética de Inteiros - Divisão
É bem mais complexa que a multiplicação, embora seja baseada nos mesmos princípios gerais
  Veremos apenas para números representados em complemento de dois
Novamente temos os registradores A, M e Q
  Também envolve repetidas execuções de adição, subtração e deslocamento

## Slide 32: Algoritmo para a Divisão
1. O registrador A é iniciado em 0
2. O divisor é colocado no registrador M e o dividendo no registrador Q (sem considerar o sinal)
3. Desloca-se o conteúdo de A e Q um bit à esquerda
4. Analisa-se o sinal de M e A
  Se possuem o mesmo sinal, faz-se A <- A – M
  Senão A <- A + M
5. Se o sinal de A se manteve após a operação anterior, faça Q0 = 1; Senão, restaure o valor de A anterior a operação

## Slide 33: Algoritmo para a Divisão
6. Repita 3 a 5 de acordo com o tamanho da palavra armazenada em Q (quantidade de bits de Q)
7. No fim:
  O resto estará em A
  Se o divisor e o dividendo tiverem o mesmo sinal, o quociente estará em Q
  Caso contrário, o quociente correto é o complemento de 2 do número armazenado em Q

## Slide 34: Algoritmo para a Divisão
Exemplo: 7/3

## Slide 35: Aritmética de Inteiros - Exercícios
Faça as operações aritméticas abaixo utilizando divisão de números binários com complemento de dois

## Slide 36: Dúvidas?