## Slide 1: Aritmética Computacional – Pontos Flutuantes
Professor Felippe Fernandes da Silva
ffsilva2@uem.br
UEM
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

## Slide 2: Representação de Ponto Flutuante
Para números decimais, usa-se a notação científica:
A fórmula da notação é:
Porque utilizar notação Científica?
  Representar números muito grandes e muito pequenos com apenas alguns dígitos

## Slide 3: Representação de Ponto Flutuante
O computador também utilizada notação científica para representar números de ponto flutuante

## Slide 4: Representação de Ponto Flutuante
+/- Significando x 2 Exponente
A base é implícita e não precisa ser armazenada, pois é a mesma para todos os números

## Slide 5: Representação de Ponto Flutuante
O intervalo de valor do expoente “puro” é de 0-255
Porém a polarização adiciona o valor 127 ao expoente
  Porque polarizar? Para não haver necessidade de representar expoentes negativos!
  Intervalo de representação verdadeiro: -127 à +128

## Slide 6: Representação de Ponto Flutuante

## Slide 7: Representação de Ponto Flutuante - Normalização
Números de ponto flutuante geralmente são normalizados
  O expoente é ajustado de modo que o bit inicial seja sempre 1
  Funciona da mesma forma em notação científica:
    Os números são normalizados para um único dígito antes do ponto decimal
    Ex: 2123 = 2,123 x 10³
  Por ser sempre 1, não é preciso armazená-lo.

## Slide 8: Representação de Ponto Flutuante
Exemplo:

## Slide 9: Representação de Ponto Flutuante
Exemplo de Overflow:
  (1,110 x 2¹²0) x (1,010 x 2¹00) = 1,00011 x 2²²0
Exemplo de Underflow:
  (1,110 x 2-¹²0) x (1,010 x 2-¹00) = 1,00011 x 2-²²0
O underflow é menos crítico que o overflow, pois o valor pode ser aproximado para 0

## Slide 10: Representação de Ponto Flutuante
Não há, a princípio, representação para 0
  O padrão de bits especial para representação do 0
O número máximo de valores distintos representáveis continua sendo 2³²
  A representação em ponto flutuante apenas divide esses valores em duas faixas

## Slide 11: Representação de Ponto Flutuante
Há uma relação estreita entre os tamanhos dos campos reservados ao significando e ao expoente
Para um tamanho fixo de palavra:
  Se o número de bits reservados ao significando aumentar:
    Maior precisão.
    Menor faixa de valores representáveis
  Se o número de bits reservados ao expoente aumentar:
    Menor precisão.
    Maior faixa de valores representáveis

## Slide 12: Representação de Ponto Flutuante
Padrão IEEE 754

## Slide 13: Representação de Ponto Flutuante
Parâmetros do formato IEEE 754

## Slide 14: Representação de Ponto Flutuante
Valores especiais definidos no IEEE 754

## Slide 15: Aritmética com Ponto Flutuante
Overflow de expoente:
  Um expoente positivo excede o valor máximo possível para expoente
  Em alguns sistemas pode ser designado com +infinito ou –infinito
Underflow de expoente:
  Um expoente negativo é menor que o valor mínimo possível para expoente
  Isso significa que o número é muito pequeno para ser representado
  Pode ser informado como 0

## Slide 16: Aritmética com Ponto Flutuante
Underflow de significando:
  No processo de “alinhamento dos significandos” (em uma operação), os dígitos podem sair pela extremidade direita do significando
  Pode ser necessário algum arredondamento
Overflow de significando:
  A adição de dois significandos pode resultar em um cary pelo bit mais significativo
  Pode ser resolvido pelo realinhamento

## Slide 17: Aritmética com Ponto Flutuante
Passo para as Operações de Soma/Subtração
  1) Verificação de zero
  2) Alinha significandos (ajustando expoentes)
  3) Adição dos significandos
  4) Normalize resultado

## Slide 18: Aritmética com Ponto Flutuante
Operações de Soma/Subtração: Passo 1 – Verificação de Zero
  A adição e a subtração são idênticas, exceto por uma mudança de sinal:
    Se for uma operação de subtração, o processo começa alterando o sinal do subtraendo
    Em seguida, se algum operando for 0, o outro é informado como o resultado

## Slide 19: Aritmética com Ponto Flutuante
Operações de Soma/Subtração: Passo 2 – Alinhamento do Significando
  A próxima fase é manipular os números de modo que os dois expoentes sejam iguais
  O alinhamento é obtido deslocando repetidamente a parte de magnitude do significando 1 dígito para a direita, e aumentando o expoente até que os dois expoentes sejam iguais
  Se esse processo resultar em um valor 0 para o significando, então o outro número é informado como resultado

## Slide 20: Aritmética com Ponto Flutuante
Operações de Soma/Subtração: Passo 3 – Adição dos significandos
  Os dois significandos são somados, podendo ocasionar:
    1. Resultando 0: Se os significandos forem iguais em valor, porém diferentes em sinal
    2. Overflow do significando por 1 dígito: A soma gerou um carry. Se isso acontecer, o significando resultado é deslocado para a direita e o expoente é incrementado
    3. Overflow de expoente: O expoente foi incrementado e passou do valor máximo. Isso é informado e a operação encerrada.

## Slide 21: Aritmética com Ponto Flutuante
Operações de Soma/Subtração: Passo 4 - Normalização
  A fase final normaliza o resultado
  Consiste no deslocamento dos dígitos do significando para a esquerda até que o dígito mais significativo seja diferente de zero.
  Cada deslocamento causa um decremento do expoente e, portanto, poderá ocasionar um underflow do expoente
  Finalmente, o resultado poderá ser arredondado e depois informado

## Slide 22: Aritmética com Ponto Flutuante
Passos para as operações de Multiplicação/Divisão
  1) Verifique zero
  2) Soma/subtraia expoentes
  3) Multiplique/divida significandos (observando sinal)
  4) Normalize
  5) Arredonde

## Slide 23: Aritmética com Ponto Flutuante
Algoritmo para a multiplicação Z <- X * Y

## Slide 24: Aritmética com Ponto Flutuante
Algoritmo para a multiplicação Z <- X / Y

## Slide 25: Dúvidas?