## Slide 1: Conjuntos de Instruções – Características e Funções
Professor Felippe Fernandes da Silva
ffsilva2@uem.br
UEM
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

## Slide 2: Introdução – O que é um Conjunto de Instruções?
A operação de uma CPU é determinada pelas instruções (comandos) que ela executa, denominadas instruções de máquina ou instruções do computador
A coleção dessas diferentes instruções é chamada conjunto de instruções

## Slide 3: Elementos de uma Instrução
Código da operação (Opcode)
  Faça isso
Referência a operando fonte
  Nisso
Referência a operando destino
  Coloque a resposta aqui
Referência à próxima instrução (“incomum”)
  Quando tiver feito isso, faça isto...

## Slide 4: O Ciclo de Instrução
Exemplo do Ciclo de Instrução

## Slide 5: Representação da Instrução
Em código de máquina, cada instrução é representada por um padrão de bits exclusivo
Para melhor entendimento dos programadores utiliza-se uma representação simbólica (Assembly)
  Exemplo: ADD, SUB, LOAD
Operando também possuem padrões de bits exclusivos e podem ser representados de maneira simbólica
  Exemplo: ADD %eax, %ebx

## Slide 6: Formato de Instrução Simples
Durante a execução da instrução, seu opcode é lido para o registrador de instrução (IR)
  No processador, o IR é examinado para que a instrução possa ser identificada (decodificada)

## Slide 7: Tipos de Instruções
Processamento de dados
  Aritmética e Lógica
Armazenamento de dados
  Movimentação de dados entre registradores e memória principal
Movimentação de dados para E/S
  Instruções para realização de operações de E/S
Controle de fluxo
  Instruções de teste e desvio de fluxo

## Slide 8: Quantidade de Endereços em uma Instrução
São 3 endereços
  1º Operando, 2º Operando e Resultado
  a = b + c
  Exemplo: ADD, a, b, c
  Não é comum

## Slide 9: Quantidade de Endereços em uma Instrução
São 2 endereços
  Um endereço servindo como operando e resultado
  a = a + b
  Exemplo: ADD a, b
  Reduz tamanho da instrução
  Requer algum trabalho extra
  Programador precisa realizar um armazenamento temporário para manter o valor de a

## Slide 10: Quantidade de Endereços em uma Instrução
É 1 endereço
  Segundo endereço é implícito
  Normalmente é utilizada para o registrador acumulador
  a = a + 1
  Exemplo: INC a
  Comum nas primeiras máquinas

## Slide 11: Quantidade de Endereços em uma Instrução
0 endereços
  Todos os endereços são implícitos
  Usa Pilha implicitamente
  Exemplo: c = a + b
    PUSH a
    PUSH b
    ADD c
    POP c

## Slide 12: Questão de Projeto: Quantos Endereços?
Mais endereços:
  Instruções mais complexas
  Necessidade de mais registradores
  Menos instruções por programa
Menos endereços:
  Mais instruções por programa
  Instruções menos complexas
  Busca/execução de instruções mais rápida

## Slide 13: Outras decisões de Projeto
Repertório de Operações
  Quantas Operações?
  O que elas podem fazer?
  Qual a complexidade delas?
Tipos de dados aceitos
Formatos de instrução
  Tamanho do campo de código de operação (opcode)
  Número de endereços

## Slide 14: Outras decisões de Projeto
Registradores
  Número de registradores da CPU disponíveis
  Quais operações podem ser realizadas sobre quais registradores?
Modos de endereçamento
  Veremos na próxima aula
Qual paradigma arquitetural
  RISC vs CISC
  Escolha influenciará nas decisões anteriores

## Slide 15: Tipos de Operandos em instruções
Endereços
Números
  Inteiros ou ponto flutuantes
Caracteres
  ASCII (Nada mais são do que números também!)
Dados lógicos
  Bits

## Slide 16: Tipos de Operações em instruções
Transferência de Dados
Aritmética
Lógica
E/S
Controle do Sistema
Transferência de Controle

## Slide 17: Transferência de Dados
Especificam
  Origem
  Destino
  Quantidade de Dados
Podem ser instruções diferentes para diferentes movimentações
  IAS, IBM 370
Ou uma instrução e diferentes endereços
  VAX, Intel x86

## Slide 18: Aritmética
Envolvem
  Transferência de dados antes e/ou depois da operação
  Execução da operação na ULA
  Atualização dos códigos de condições (flags)
Operações Básicas: Soma, Subtração, Multiplicação, Divisão
Outras operações possíveis:
  Incremento (a++) ou decremento (a--) do operando
  Negação do operando (-a)
  Valor absoluto do operando (|a|)

## Slide 19: Lógica
Operações lógicas básicas sobre dados booleanos ou binários
  NOT, AND, OR, XOR: Mais comuns
  EQUAL: Teste de igualdade binária
Deslocamento lógico
  Os bits de uma palavra são deslocados para direita ou esquerda
  O bit deslocado para fora se perde
  Na outra extremidade, um 0 é deslocado para dentro
Deslocamento aritmético?
  Veremos a seguir

## Slide 20: Operações de Deslocamento e Rotação
Exemplo:

## Slide 21: Entrada/Saída
Pode ser feito com:
  Instruções específicas; ou
  Usando instruções de movimentação de dados em conjunto com interrupções
Exemplo: Intel x86 – Operação de saída

## Slide 22: Controle do Sistema
Instruções privilegiadas
CPU precisa estar em estado específico: Modo Kernel
Em geral são apenas de uso dos sistemas operacionais
Exemplos:
  Leitura ou alteração de um registrador de controle (PC, IR, MAR, MBR...)
  Leitura ou alteração de uma chave de proteção da memória
  Acesso a blocos de memória usados para controle de processos

## Slide 23: Transferência de Controle
Desvio: Tem como um de seus operandos o “endereço” da próxima instrução a ser executada
  Desvio Condicional: Só é tomado se uma condição for atendida
  Desvio Incondicional: É sempre tomado
Exemplos:

## Slide 24: Transferência de Controle – Exemplo de Desvio
Exemplos:

## Slide 25: Transferência de Controle
Salto: inclui um endereço implícito
  Normalmente implica que uma instrução seja pulada, assim o endereço implícito é igual ao endereço da próxima instrução
Exemplo: ISZ – Increment-and-Skip-if-Zero

## Slide 26: Transferência de Controle
Chamada de sub-rotina
  Em uma chamada de procedimento, o processador é instruído a ir executar o procedimento inteiro e depois retornar ao ponto onde ocorrer a chamada
Inovação mais importante no desenvolvimento de linguagens de programação
Dois principais motivos:
  Economia: Elimina a repetição de código; e
  Modularidade: Divisão de grandes tarefas em unidades menores

## Slide 27: Chamadas de Procedimentos Aninhados
Exemplo

## Slide 28: Instruções de Chamada de Subrotina
Chamada de procedimentos envolve 2 instruções essenciais
  Instrução de chamada (CALL): Desvia a execução da instrução corrente para o início da subrotina
  Instrução de retorno (RET): Retorna a execução para o endereço que ocorreu a chamada

## Slide 29: Crescimento do Frame de Pilha
Exemplo

## Slide 30: Comparação de Programas
Exemplo

## Slide 31: Operações comuns do Conjunto de Instruções
Exemplo

## Slide 32: Operações comuns do Conjunto de Instruções
Exemplo

## Slide 33: Operações comuns do Conjunto de Instruções
Exemplo

## Slide 34: Dúvidas?