## Slide 1: Conjuntos de Instruções – Endereçamento e Formato
Professor Felippe Fernandes da Silva
ffsilva2@uem.br
UEM
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

## Slide 2: Modos de Endereçamento
Como podemos nos referir a um operando em uma instrução?
  Imediato
  Direto
  Indireto
  Registradores
  Indireto por registradores
  Deslocamento
  Pilha

## Slide 3: Endereçamento Imediato
O operando é parte da instrução
  Operando = campo de endereço
Exemplo: ADD 5
  Some 5 ao conteúdo acumulador
  5 é operando
Nenhuma referência à memória para buscar dados
  Vantagem: Rápido
  Desvantagem: Tamanho do operando é limitado pelo tamanho do campo endereço

## Slide 4: Endereçamento Imediato
Estrutura do Endereçamento Imediato

## Slide 5: Endereçamento Direto
Campo de endereço contém endereço do operando
Exemplo: ADD A
  Some o conteúdo do endereço A ao acumulador
  Busca na memória, no endereço A, pelo operando
Vantagens:
  Requer apenas um acesso à memória para acessar o dado
  Nenhum cálculo adicional é preciso para encontrar EA
Desvantagem:
  Espaço de endereçamento limitado

## Slide 6: Endereçamento Direto
Diagrama do Endereçamento Direto

## Slide 7: Endereçamento Indireto
Célula de memória apontada pelo campo de endereço contém o endereço do (ponteiro para o) operando
Endereço Efetivo (EA) = campo de endereço (A)
  1. Acesse o endereço A na memória
  2. Acesse o endereço apontado pelo conteúdo de A, denotado [A]
  3. Obtenha o operando
Exemplo: ADD [A]
  Some o conteúdo da célula apontada pelo conteúdo de A ao acumulador

## Slide 8: Endereçamento Indireto
Pode ser aninhado, multi-nível, em cascata
  Endereçamento indireto de 1 nível é comum, com mais de 1 é raro.
Vantagem
  Grande espaço de endereços
  2n, onde n é o tamanho da palavra de memória
Desvantagem
  Múltiplos acessos à memória para encontrar operando
  ADD [A] – Requer 2 acessos para obter operando

## Slide 9: Endereçamento Indireto
Diagrama do Endereçamento Indireto

## Slide 10: Endereçamento de Registradores
Operando é mantido no registrador nomeado no campo de endereço
EA = R
Desvantagem:
  Número limitado de registradores
Vantagem:
  Tamanho do campo de endereço necessário na instrução é pequeno
    Instruções mais curtas
  Nenhum acesso à memória
    Busca e execução de instrução mais rápida

## Slide 11: Endereçamento de Registradores
Diagrama do Endereçamento de Registradores

## Slide 12: Endereçamento Indireto por Registradores
Operando está na posição de memória apontada pelo conteúdo do registrador R
EA = [R]
Vantagens
  Grande espaço de endereçamento (2n), onde n é o tamanho do registrador
  Requer 1 acesso de memória a menos para busca de operando do que endereçamento indireto simples
Desvantagem
  Espaço de endereçamento limitado ao tamanho do registrador

## Slide 13: Endereçamento Indireto por Registradores
Diagrama de Endereçamento Indireto por Registradores

## Slide 14: Endereçamento por Deslocamento
O operando está no endereço guardado no registrador R adicionando-se um valor A
EA = [R] + A
  Exemplo: ADD [R] + 8
Campo de endereço mantém dois valores
  A = Valor do deslocamento
  R = Registrador que contém o valor base

## Slide 15: Endereçamento por Deslocamento
Diagrama de Endereçamento por Deslocamento

## Slide 16: Endereçamento por Deslocamento: Relativo
Deslocamento tomado a partir do PC:
  EA = [PC] + A
  Ou seja, obtenha o operando A “posições” a partir da instrução corrente
Explora conceito de localidade espacial
  Se a maioria das referências à memória são próximas, pode-se economizar bits no campo de endereço da instrução
Raramente utilizado

## Slide 17: Endereçamento de Pilha
Operando(s) está(ão) no topo da pilha (implicitamente)
Exemplo: ADD.
  Retira dois itens do topo da pilha e os soma
  Coloca o resultado no novo topo da pilha
PUSH a
PUSH b
ADD
POP c

## Slide 18: Modos de Endereçamento
Modos Básicos de Endereçamento

## Slide 19: Formatos de Instrução
Uma instrução deve no mínimo
  Incluir opcode
  Incluir operando(s) (implícitos ou explícitos)
Normalmente existe mais de um formato de instrução em um conjunto de instruções
  No IAS era apenas um formato
  No Intel x86 temos vários
Discutiremos alguns pontos sobre o tamanho das instruções

## Slide 20: Tamanho da Instrução
O número de bits em uma instrução influencia em:
  Tamanho da memória
  Organização da memória
  Estrutura de barramento
  Complexidade da CPU
  Velocidade da CPU (instruções por segundo)

## Slide 21: Tamanho da Instrução
O número de bits em uma instrução influencia em:
  Quantidade de modos de endereçamento
  Número de operandos
  Operando em registrador vs operando na memória
    Quanto menos registradores, menos bits necessários para identificar cada um
    Exemplo: Se temos apenas um registrador de uso geral o operando é implícito, então não precisamos de nenhum bit para identifica-lo

## Slide 22: Tamanho da Instrução
O número de bits em uma instrução influencia em:
  Número de conjuntos de registradores
    Dividir registradores em conjuntos especializados, no qual o opcode determina implicitamente o banco usado
Buscamos um equilíbrio entre um repertório de instruções poderoso e economia de espaço

## Slide 23: Tamanho da Instrução
Formato de Instrução do Intel x86

## Slide 24: Formato de Instrução do Intel x86
Prefixos da instrução
  LOCK
  Jumps em geral
Seleção de segmento
  Determina qual registrador de segmento uma instrução deve utilizar
Tamanho do operando e do endereço
  16 ou 32 bits
Opcode
  Pode informar também a direção da operação

## Slide 25: Formato de Instrução do Intel x86
ModR/m, SIB e Deslocamento
  Especificam se um operando está em um registrador ou na memória
  Se estiver na memória, então especificam também o modo de endereçamento a ser usado
Imediato:
  Fornece o valor de um operando de 8, 16 ou 32 bits

## Slide 26: Dúvidas?